433MHz  Antenna  Specification

( Model: BY-433-03 )

Serial Number

433MHz Antenna

Jiaxing Beyondoor Electronics Co., Ltd

( I ) Product Overview

Frequency（MHz）：433±15
VSWR≤2.5 
Gain（dBi）≥2.15
Polarization：Vertical 
Radiation：Omni 
Power（W）：50 
Input Impedance（Ω）：50 
Antenna Length（mm）：165 
Connector：SMA/BNC etc.
Radom Color：Black

( II ) Mechanical

( III ) Characteristic curve

( IV ) Environmental
Working Temp：-40℃~+85℃ 
Storage Temp：-45℃~+100℃ 
Vibration：Sine sweep 1g(0-p)10~50~10Hz each axis 
Humidity：Humidity95%~100%RH